## Slide 1: Скло: виготовлення і використання
Роботу виконала
Учениця 10-А класу
Ставищенського НВК №2
Христевич Ілона

## Slide 2: Зміст
1. Визначення значення скла
2. Історія виникнення скла
3. Найпростіший виріб
4. Склад Скла
5. Хімічні реакції
6. Особливості виготовлення скла : склобій, скловарна піч, видування форми, випалювання, контроль якості
7. Види скла
8. Натрієво-силікатне скло
9. Вапнякове скло
10. Боросилікатне скло
11. Кварцове скло
12. Загальні властивості скла

## Slide 3: Визначення значення скла
Скло – один з найпоширеніших матеріалів, який широко використовується в господарстві і побуті: для засклення будинків, споруджень, транспортних засобів. Скляний посуд, пляшки, банки, медичний посуд, електролампи, освітлювальна апаратура, дзеркала – необхідні предмети нашого побуту.

## Slide 4: Історія виникнення скла
Скло з'явилося більше 5 тисяч років назад в Єгипті. У Японії, Індії і Кореї також знаходили вироби із скла, датовані 2000 роком до н.е. Наші предки теж володіли таємниицями виробництва скла. А перший скляний завод був побудований під Москвою в 17 столітті. Але масовий характер виготовлення скла отримало лише в кінці 19 століття після винаходу печі Сименса-Мартіна по заводському виробництву соди.

## Slide 5: Найпростіший виріб
Найстаріший відомий виріб із скла був знайдений в Єгипті у формі кульок. Ці кульки датуються 12 тис. років до н. е.

## Slide 6: Склад Скла
Сировиною для виробництва звичайного скла є сода Na2C03, вапняк СаСО3 і пісок SiО2. Усі складові частини очищають, змішують і сплавляють за температури близько 1400 °С.

## Slide 7: Хімічні реакції

## Slide 9: СКЛОБІЙ
Скло для склотари виготовляться із суміші широкопредставлених у природі корисних копалин.
-71% кремнезем або кварц(пісок)
-14% натрій у формі кальцинованої соди
-4% інші складові, включаючи барвники
До цієї суміші додається склобій.
Склобій - це бите скло, часто відходи виробничого процесу, із центрів переробки склотари чи сортування сміття.
Перевагою використання склобою є не лише позитивний вплив на навколишнє середовище, а і значна економія енергії та сировини.

## Slide 10: Скловарна піч
Суміш сировинних матеріалів та склобою неперервно переміщується у скловарній печі, нагрітій до темперарути близько 1 570 градусів за Цельсієм. Такі печі працюють 24 години на добу, сім днів на тиждень та мають тривалість функціонування від 8 до 10 років.Через 24 години безперервного плавлення після подачі сировини до печі вона перетворюється у скло.
Розплавлене скло проходить через кілька етапів і рухається до формувальних машин. Перед тим як потрапити у формувальну машину, скляний потік ріжеться на краплі, які мають певну вагу, форму і температуру, які жорстко контролюються.

## Slide 11: Видування форми
На етапі формування скляні каплі набувають форми за допомогою стиснутого повітря. Трансформування скла у вирів відбувається в два етапи. Спочатку за допомогою металевого пресу формують поверхню, а тоді стиснутим повітрям видувають внутрішню форму.(Рис.2) Сформований виріб переходить на охолоджувальну платформу. При виході з формувальної машини всі вироби перебувають під температурою 1060 градусів за Фаренгейтом. Весь процес видування займає не більше кількох секунд.
Рис.2

## Slide 12: Випалювання
Для забезпечення міцності та твердості щойно сформованих виробів, їх потрібно нагріти, а тоді охолодити за певною процедурою у спеціально призначеній машині, яка називається піч відпалу.(Рис.3) Цей процес займає від 30 хвилин до 2 годин. Для того щоб зробити виріб більш стійким його зазвичай попередньо покривають захисним шаром на етапі, коли він має високу температуру до потрапляння у піч відпалу та ще один раз при виході з неї. На цьому виробничий процес закінчується.
Рис.3

## Slide 13: Контроль якості
Для забезпечення високої якості виробів кожну одиницю перевіряють, використовуючи спеціальне обладнання (Рис.4).
Будь який виріб, що не відповідає стандартам автоматично знімається з конвеєра та повертається на етап плавлення.
Рис.4

## Slide 14
Скло
Кварцове
Натрієво-силікатне
Вапнякове
Боросилікатне
ВИДИ СКЛА

## Slide 15: Натрієво-силікатне скло
одержують сплавкою кремнезему і соди;
розчиняється у воді;
з нього не можна виготовляти більшість виробів, тому воно мало використовується у побуті;
використовується у промисловості.

## Slide 16: Вапнякове скло
отримують, при додаванні вапняку
легко плавиться і переробляться у вироби
недорого коштує
Насьогодні 90% скла є вапняковим

## Slide 17: Боросилікатне скло
Скло, за вeликим вмістом SiO2 та низьким – лужного металу і значним оксиду Бору
Хімічно стійке
Застосовується в електротехніці

## Slide 18: Кварцове скло
Складається з одного лише кремнезему;
не піддається деформації при температурах аж до 1000 °С;
володіє стійкістю до термоудару при різкій зміні температури;
пропускає як видиме, так і ультрафіолетове випромінювання;
важко плавиться;
дорого коштує;
використовується для виготовлення лабораторного посуду та оптичних систем.

## Slide 19: Загальні властивості скла
Прозорість
Теплостійкість
Механічна міцність
Гарна зварюваність з металами
Дешевизна

## Slide 20: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!