## Slide 1: Пластмаса
Пласти́чна ма́са (пластмаса) — штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.

## Slide 2
Пластична маса — матеріал, основою якого є полімер, що перебуває під час формування виробу у в'язкорідкому чи високоеластичному стані, а під час експлуатації — в склоподібному чи кристалічному стані
Пластмаси формують при підвищеній температурі, у той час коли вони мають високу пластичність. Сировиною для отримання полімерів є нафта,природний газ, кам'яне вугілля, сланці.

## Slide 3: Властивості пластмас
Поширенню пластмас сприяють їхня мала густина що значно зменшує масу деталей, висока корозійна стійкість та широкий діапазон інших властивостей. Гарні антифрикційні характеристики багатьох пластмас дають можливість з успіхом застосовувати їх для виготовлення підшипників ковзання. Високий коефіцієнт тертя деяких пластмас дозволяє використовувати їх для гальмових пристроїв. Окремі пластмаси мають специфічні властивості: високі електроізоляційні та теплоізоляційні характеристики, велику прозорість, тощо.

## Slide 4: Пластмаси
Термоплас- Термореак- Високо- тичні тивні еластичні

## Slide 5: Термопластичні
Поліетилен
Поліпропілен
Полістирол
Поліметилметакрилат
Поліетлентерефталат
Фторопласти
Поліамід

## Slide 6: Термореактивні пластмаси
фенопласти, що базуються на фенолоальдегідних смолах;
амінопласти, що утворюються на основі аміносмол;
поліефірні, отримані на основі поліефірних смол і скловолоконних наповнювачів;
епоксидні — мономерні, олігомерні або поліефірні сполуки, у склад молекул яких входить не менше двох епоксидних або гліцидилових груп;

## Slide 7
кремнійорганічні, що отримані на основі кремнійорганічних олігомерів, що містять гідроксильні і ефірні групи.
поліуретанові, що отримуються на основі поліуретанових полімерів, котрі містять в основному ланцюгу макромолекул уретанові групи.
алкидні, котрі базуються на алкидних смолах (гліфталевій, пентафталевій, етриіталевій

## Slide 8: Способи формування виробів з пластмас
Основні принципи формування виробів зводяться до подавання розплаву у форму, де він твердне в результаті охолодження (термопласти) або хімічного зшивання (реактопласти). Подавання розплаву у форму може бути періодичним (литво, пресування та ін.) або неперервним (еструзія, кландрування та ін.). У першому випадку матеріал формується перебуваючи у формі, у другому — при проходженні крізь форму.

## Slide 9
Формування неперервних (погонажних) виробів:
  кландрування, вальцювання (аркуші, плівка, оболонки);
  формування на безперервній основі (просочування, промащування, обкладання, виливання);
  екструзія (аркуші, плівки, профілі, труби, кабельні ізоляції);
  штрангпресування;
  протягування.

## Slide 10
Формування дискретних (окремих) виробів:
  пресування (холодне, гаряче, литтєве, штампування);
  лиття під тиском;
  лиття без тиску (для реактопластів);
  формування на внутрішній поверхні форми (пневмовакуумформування, видувне формування, відцентрове формування, ротаційне формування);
  формування на зовнішній поверхні форми (намотування, вмочування).

## Slide 11
Формування виробів напівфабрикатів:
  сполучення полімера з полімером (зварювання, склеювання);
  сполучення неполімера з полімером (напилення, металізація);
  орієнтаційне витягування;
  термообробка;
  обробка різанням,
  складання.