## Slide 1: Класифікація пластмас

## Slide 2
Пластмаси
Термопластичні
Термореактивні
Високоеластичні

## Slide 3: 1.Термопласти
* під час нагріву розм'якшуються, переходять у в'язкий стан
* при охолодженні твердіють
* тобто- допускають повторну переробку.
* невелика осадна здатність (1...3%)
*зручні в переробці, не складні у виробництві
* робоча температура < 90 °C
* список представників – невичерпний

## Slide 4
Поліетилен— полімер етилену, твердий, легкий і водостійкий матеріал, гарний діелектрик з високою морозостійкістю (до — 60 °C), стійкий проти агресивних середовищ. Застосовується для виготовлення кабелів, плівок, труб, ємкостей як технічного, так і побутового призначення тощо. Недоліки: низька гранична температура експлуатації, висока газопроникність і низька маслостійкість.

## Slide 5
Полістирол —полімер стиролу.
* добрі механічним властивостям, прозорості і зовнішньому вигляду
* добре обробляється різанням та склеюється
* хороший діелектрик у широкому діапазоні частот
* нетоксичний, водо- і радіаційно стійкий
Недоліки: крихкість при нормальних умовах
* низька теплостійкість та хімічна стійкість, горючість
* використовується у світло- та електротехніці та виробах культурно-побутового призначення
* використовується у харчовій галузі і медичній техніці.
* поширення набув спінений ПС (пінопласт)

## Slide 6
Поліетилентерефталат
* тверда, безбарвна, прозора речовина в аморфному стані
* біла, непрозора у кристалічному стані
* висока зносостійкість, діелектрик
* Використовується у вигляді хімічних волокон для побутових потреб;
*основний матеріал для армування автомобільних шин, транспортних стрічок, шлангів високого тиску;
* матеріал ємностей для рідких продуктів харчування (ПЕТ-пляшки для напоїв) та ін.

## Slide 7
Сказать про полиактид*

## Slide 8: 2. Реактопласти
полімерні матеріали, які при нагріванні розм'якшуються, але при певній температурі і під дією затвердівачів, каталізаторів чи ініціаторів хімічних реакцій зазнають полімеризації, внаслідок якої переходять у твердий стан і повторна переробка таких пластмас неможлива. Теплостійкість їх досягає 200 - 370 °С.

## Slide 9
З бакеліту(фенопласт) виготовляють вироби галантереї (гудзики, попільнички), електротехнічні елементи (вилки, розетки), корпусу радіо-і телефонних та апаратів, деталі пральних машин, захисні шоломи, корпусу акумуляторів, плити, лаки, клеї.
З амінопластів виготовляють клеї для дерева, електротехнічні деталі (розетки, вимикачі) і галантерею, тонкі покриття для прикраси, лаки (так звані пічні), пінисті матеріали
З поліестрів, зміцнених скловолокном, виготовляють рятувальні човни, частини автомобілів, меблі, корпуси планерів і гелікоптерів, гофровані плити для дахів, плафони ламп, щогли для антен, лижі і палиці, вудки, захисні каски, для заливки частин електронної апаратури, муміфікації анатомічних препаратів, виготовлення лаків і т. п.

## Slide 10: 3.Еластомери
* матеріал, який може розширюватися і стискатися суттєво змінюючи свою форму, в результаті прикладання зусиль і здатний під дією внутрішніх пружних сил повертатись до попередньої форми.
* Еластомери майже повністю замінили гумові еластомери із сировини природного походження, а також знайшли цілу низку нових застосувань, недоступних для звичайної гуми
* застосовуються у промисловості переробки пластмас найчастіше як високомолекулярні пластифікатори для зниження крихкості склоподібних або кристалічних полімерів
Недоліки:
* низький опір тепловому старінню та термоокислювальній деструкції
* неможливість виробництва у гранульованому вигляді.

## Slide 11: Поліуретан
-застосовується практично у всіх сферах промисловості , для виготовлення найрізноманітніших ущільнень , еластичних форм для виготовлення декоративних каменів , захисних покриттів , лакофарбових виробів , клеїв , герметиків , деталей малопотужних машин (валів,роликів,пружин і т.п.) , ізоляторів , імплантатів та інших виробів .
-завдяки його надзвичайно високої зносостійкості , виготовляються підошви взуття, спортивні шини, втулки і прокладки для фіксації абразивних каменів у промисловості.
-розчини поліуретану в органічних розчинниках - високоміцні клеї . З поліуретану виготовляють відбійники для автомобільних амортизаторів.
- використання поліуретанів значно обмежено температурним діапазоном застосування ( -60 ° С.. +80 ° С).